武汉职业技术学院继续教育学院

06级模具设计与制造专业《数控加工与编程》毕业清考试题

（考试时间：100分钟）

班级：            姓名：

学号：             总分：

- 选择题（2’X27）

1.M代码控制机床各种_________

A、运动状态  B、 刀具更换  C、 辅助动作状态  D、 固定循环

2.钻镗循环的深孔加工时需采用间歇进给的方法，每次提刀退回安全平面的应是     ， 每次提刀回退一固定量q的应是     。

A、G73      B、G83       C、G74        D、G84

3. 数控机床程序中，F100表示_______

A、切削速度  B、进给速度  C、主轴转速  D、步进电机转速

4. 车床车头端面的中心点是车床的     ， 端面铣刀的中心点是     ，一般地，数控车、铣床中多将各轴正向行程极限点定为     。

A、机床原点     B、工件原点     C、刀位点     D、参考点

5. 辅助功能M03代码表示_______

A、程序停止  B、冷却液开  C、 主轴停止  D、主轴正转

6. 国际上通用的八单位纸带标准代码有     和     两种。其中要求每一排孔数为偶数的是     代码，不足的应在     列穿孔以补足成偶数个孔，而要求每一排孔数为奇数的是    代码。

A、EIA       B、ISO       C、八         D、五

7. HNC-21M圆弧指令中的I表示圆心的坐标 _______

A 、在X轴上的增量       B、在Z轴上的增量

C、在X轴上的绝对值      D、在Z轴上的绝对值

8. 槽形铣削一般采用     刀具，而曲面加工一般需采用    刀具，若采用任意两轴联动插补，第三轴作周期性进刀，这种方式属于     ，螺旋线形状轨迹的加工属于      。

A、二维半加工     B、三坐标加工     C、球形铣刀      D、平底铣刀

9. HNC-21T数控车床的Z轴相对坐标表示为_______

A 、X       B 、 Z         C 、 U        D 、 W

10. 对于采用机械手换刀的立式加工中心，自动换刀过程主要由两部分动作组成，它们是：先让刀库转位，进行   动作，在程序代码中起此作用的是    ，刀库准备好后，再由机械手进行   动作，实现此功能的程序代码是     。

A、Txx           B、M06         C、换刀        D、选刀

11. 数控机床的旋转轴之一B轴是绕______直线轴旋转的轴。

（A）X轴；（B）Y轴；（C）Z轴；（D）W轴。

12. 沿刀具前进方向观察，刀具偏在工件轮廓的左边是    指令，刀具偏在工件轮廓的右边是    指令，刀具中心轨迹和编程轨迹生重合是    指令。

A、G40；B、G41；C、G42

- 二、 图解题(2X5’)

1. 画图表示车外圆简单固定循环的加工路线，并标明相应的进给状态。

2. 标出图中各数控机床的坐标轴及其方向。

- 三、  简答题(3X5’)

1.数控加工的特点有哪些？试简述一下其加工原理。

2.简述绝对坐标编程与相对编程的区别。

3. 在孔加工中，一般固定循环由哪6个顺序动作构成？

- 四、 编程改错题(21’)

1. 已编出如图所示车削零件的加工程序如下：

（1）试检查修改其中的错误。

（2） 注释说明每段程序的含义。

O0001

N001 G92 X400.0 Z350

N002 S630 M03

N003 G90 G00 X44.0 Z292.0 M08

N004 G01 X48.0 Z290.0 F150

N005 Z275.0

N006 X62.0 Z200.0

N007 G91 Z30.0

N008 X80.0 Z-25.0

N009 G03 Z60.0 R70.0

N010 G90 Z65.0

N011     X85.0

N012 G00 X400.0 Z350

N013 M05

N014 M30